|  | Приложение № 11 к договору оказания услуг по передаче электрической энергии от___________ № _____________ |
| --- | --- |

Порядок технической (инструментальной) проверки приборов учета электрической энергии (в том числе интервального) у потребителей юридических лиц.

Для определения объема оказанных услуг по передаче электрической энергии для потребителей юридических лиц (далее Потребители), применяются расчетные комплексы учета электрической энергии, установленные на границе балансового раздела распределительных сетей Исполнителя и Потребителя (согласно Приложению № 3 к настоящему Договору). Настоящий Порядок устанавливает механизм определения достоверной работы комплексов учета электрической энергии, фиксирующих отпуск электрической энергии в сети потребителей юридических лиц и потребителей-физических лиц Заказчика, а также достоверность поступления электрической энергии по точкам поставки в распределительные сети Исполнителя.

1. Организация технической проверки средств учета.

1.1.	Техническая проверка средств учета электрической энергии осуществляется в соответствии с ежемесячными «Графиками технической (инструментальной) проверки средств электрической энергии у Потребителей юридических и приравненных к ним лиц» (Приложение № 1 к настоящему Порядку). Порядок разработки графиков определен в Разделе 2 настоящего Порядка.

1.2.	Техническая проверка средств учета электрической энергии производится ответственными специалистами Исполнителя в присутствии уполномоченных представителей Потребителя. По окончании проверки средства учета подлежат опломбированию Исполнителем. Перечень элементов комплекса учета электрической энергии необходимых опломбированию указан в ПТЭЭП п. 2.11.18.

1.3.	Результатом технической проверки является признание средств учета электрической энергии исправными и допущенными к коммерческим расчетам по Договору оказания услуг по передаче электрической энергии (купли-продажи электрической энергии). Результаты проверки фиксируются в «Акте замены, проверки приборов учета электрической энергии и схемы их включения» (Приложение № 2, № 2а к настоящему Порядку), составленном в двух экземплярах, один экземпляр вручается представителю Потребителя, второй остается у персонала Исполнителя, копия «Акта замены, проверки приборов учета электрической энергии и схемы их включения» – передается Заказчику.

1.4. В случаях несоответствия средств учета требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ и другим нормативным документам, обнаружении фактов безучетного потребления, средства учета не признаются пригодными для коммерческих расчетов и считаются таковыми до момента приведения комплекса учета к нормативным требованиям.

2. Порядок составления и утверждения ежемесячного план-графика работ на инструментальную проверку комплексов учета электрической энергии.

  - Ежемесячно в срок до 25 числа месяца, предшествующего планируемому,  Исполнителем (структурными подразделениями Исполнителя) разрабатываются «График технической (инструментальной) проверки средств учета электрической энергии у Потребителей юридических и приравненных к ним лиц».

  - Приоритетными в графиках считаются приборы учета электрической энергии, которые на протяжении 6 месяцев не были проверены.

  - Ежемесячные графики утверждаются уполномоченным представителем Исполнителя.

  - Основанием для проведения внеплановой проверки приборов учета является:

- полученное от потребителя заявление о необходимости проведения внеплановой проверки в отношении его точек поставки;

- выявление факта нарушения сохранности пломб и (или) знаков визуального контроля при проведении осмотра состояния расчетного прибора учета перед его демонтажем.

- Порядок устранения замечаний.

  - Несоответствие комплекса учета электрической энергии требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ и другим нормативным документам фиксируется в «Акте замены, проверки приборов учета электрической энергии и схемы их включения» с указанием пунктов правил, которым не соответствуют выявленные нарушения. С целью приведения технических параметров к нормативным требованиям, специалистами Исполнителя в «Акте замены, проверки приборов учета электрической энергии и схемы их включения» определяется срок их устранения. Срок устанавливается исходя из расчета – не более пяти рабочих дней на одну точку учета, если работы не связаны с заменой измерительных трансформаторов. Представителями Исполнителя, производящими инструментальную проверку комплекса учета, срок устранения замечаний может быть определен более пяти дней исходя из индивидуальных особенностей электроустановки.

  - Специалисты Исполнителя обязаны присутствовать при устранении Потребителем замечаний, указанных в «Акте замены, проверки приборов учета электрической энергии и схемы их включения».

  - В случаях, связанных с заменой расчетных средств учета электрической энергии, составляется «Акт замены, проверки приборов учета электрической энергии и схемы их включения» установленной формы в 2-х экземплярах. В «Акте замены, проверки приборов учета электрической энергии и схемы их включения» указываются данные снятого и установленного комплекса учета:

- тип счетчика;

- тип ТТ, ТН;

- номер счетчика;

- номер ТТ, ТН;

- год выпуска и год гос.поверки;

- последние/начальные показания счетчика электрической энергии;

- коэффициент трансформации до и после замены;

- дата замены;

- данные об ответственных представителях Потребителя и Исполнителя (ФИО, ….. и т.д.);

- тип и номер примененных средств для опломбирования комплексов учета электрической энергии.

  - При получении официальной информации от Потребителя об устранении, предписанных «Актом замены, проверки приборов учета электрической энергии и схемы их включения» замечаний и о необходимости производства работ по повторной проверке комплекса(ов) учета электрической энергии, повторная проверка комплекса учета электрической энергии осуществляется согласно Раздела 1 настоящего Порядка.

3.6. До устранения замечаний, определенных «Актом замены, проверки приборов учета электрической энергии и схемы их включения», учет признается непригодным к коммерческим расчетам и определение объема оказанных услуг по точке поставки производится в соответствии с действующим законодательством РФ.

Приложение № 1. Форма «Графика технической (инструментальной) проверки средств учета электрической энергии у Потребителей юридических и приравненных к ним лиц».

Приложение № 2. Форма «Акта проверки состояния схемы измерения электрической энергии и работы/замены/допуска в эксплуатацию приборов (систем) учета до 1000 В».

Приложение № 2а. Форма «Акта замены, проверки приборов учета электрической энергии и схемы их включения в электроустановках напряжением свыше 1000 В».

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________________ М.П. | ПОТРЕБИТЕЛЬ _________________________ М.П. |
| --- | --- |